## Slide 1: 第1章 量化分析设计基础
1.1 引言
1.2 计算机分类
1.3 体系结构定义
1.4 技术趋势
1.5 IC功耗
1.6 可信任度
1.7 性能测量与比较
1.8 计算机设计的原则

## Slide 2
提高计算机性能
  半导体技术进步
    特征尺寸、主频
  计算机体系结构改进
    高级语言编译器、操作系统
    RISC体系结构 ARM、RISC-V、MIPS
    LoongArch 龙芯
计算机技术

## Slide 3
处理器发展
RISC
Move to multi-processor

## Slide 4
多核结构发展
技术发展障碍
  功耗障碍：集成度提高功耗大幅上升
  主频障碍：
    过去主频提高，一半靠工艺进步，一半靠结构优化
    P3是10级流水线，P4是20级流水线，流水线很难再细分
    连线延迟成为主要延迟
  复杂度障碍
    给设计能力和验证能力带来很大挑战
    晶体管越来越难用：串扰问题、工艺片上偏移
工艺的发展要求芯片设计越来越强调结构的层次化、模块化和分布化，模块之间尽量保持通信的局部性。
推动高频复杂设计向多核方向转变

## Slide 5
并行性
应用中的并行性分类
  DLP数据级并行性(Data Level Parallelism)
  TLP任务级并行性(Task Level Parallelism)
体系机构层面并行性
  ILP(Instruction Level Parallelism,指令级并行性)
  DLP(Data Level Parallelism) 数据级并行性：向量结构、GPU、SIMD
  TLP(Thread Level Parallelism) 线程级并行性：多核、多处理器、多线程处理器
  RLP(Request Level Parallelism)请求级并行性

## Slide 6
系统结构当前趋势
利用ILP(Instruction Level Parallelism,指令级并行性)提升性能遇到瓶颈，挖掘空间不大
  乱序执行、多发射、编译器优化、分支预测、ROB、寄存器重命名等
DLP(Data Level Parallelism) 数据级并行性
  指令级并行的有效补充，在高性能计算及流媒体等领域发挥重要作用，在专用处理器中应用较多
  向量机、SIMD多媒体扩展、GPU
TLP(Thread Level Parallelism) 线程级并行性
  线程级并行大量存在于Internet应用
  多核处理器、多处理机、多线程处理器
  目前研究热点
结合特定应用： AI加速芯片
  NPU、TPU 深度学习，人脸/车牌识别、目标检测跟踪、图像生成、LLM大语言模型（chatGPT）等

## Slide 7
Apple A14芯片（2020年9月） for iPhone 12/ iPad Air （第四代）

## Slide 8
计算机分类
个人移动计算设备PMD
  智能手机、平板电脑
  注重节能、实时处理
桌面电脑
  关注性价比，笔记本电脑、台式机、一体机
服务器
  注重可扩展性、吞吐量、可获得性
机群/仓库规模计算机
  用于SaaS(Software as a Service)
  注重可获得性、性价比
  超级计算机；关注浮点运算速度和快速内部连接网络。天河系列、神威系列…… Top500
嵌入式计算机
  关注价格

## Slide 9
弗林分类法
SISD (single instruction stream, single data stream)单指令流单数据流
SIMD (single instruction stream, multiple data stream)
单指令流多数据流
  向量机
  多媒体扩展处理
  GPU
MIMD (multiple instruction stream, multiple data stream)
多指令流多数据流
  紧耦合MIMD: SMP、DSM
  松散耦合MIMD: 机群cluster
MISD (multiple instruction stream, single data stream)
多指令流单数据流 数据流处理机
  无商业产品

## Slide 10
体系结构定义
体系结构“旧”认识
  ISA(Instruction Set Architecture)指令集结构设计
  涉及：寄存器、地址译码、地址空间、操作数、操作类型、指令译码、地址码
实际的体系机构
  关注特定目标机的特殊要求
  在设计时，在价格、可获得性、功耗等条件约束下，最大化性能
  包括ISA、硬件、微结构

## Slide 11
体系结构设计目标
体系结构沿着简单——复杂——简单——复杂……螺旋上升方式发展
体系结构的主要设计目标历经多次转变
  性能Performance per second
    大型机时代
  性能价格比Performance per dollar
    PC机时代
  性能功耗比Performance per watt
    移动计算PMD时代

## Slide 12
技术发展趋势
集成电路技术
  晶体管集成度： 增加35%/年 、 摩尔定律
  芯片尺寸： 增加10-20%/年
  整体集成度： 增加40-45%/年
DRAM容量： 增加25-40%/年
Flash闪存容量：增加50-60%/年
  每位(bit)比DRAM便宜15-20倍
磁盘技术：增加 40%/年
  每位(bit)比Flash便宜15-25倍
  每位(bit)比DRAM便宜300-500倍

## Slide 13
带宽和延迟
带宽/吞度率
  给定时间内完成得工作，比如指令、I/O读写
  处理机提升了10000-25000倍
  内存和硬盘提升了300-1200倍
延迟(Latency)/响应时间
  时间开始到完成所花费的时间
  处理机延迟提高了30-80倍
  内存和硬盘延迟提升了6-8倍

## Slide 14
性能发展里程碑

## Slide 15
性能发展里程碑
因特网从100Mb/秒发展到100Gb/秒
硬盘转速从3600转每分RPM发展到15000RPM

## Slide 16
带宽与延迟
带宽与延迟log-log比较图
带宽增长得比延迟快

## Slide 17
晶体管与连线
特征尺寸
  晶体管或者连线在X轴Y轴方向上的最小尺寸(沟道长度)
  由10微米(1971年)减少到5纳米
  当特征尺寸下降时，晶体管性能线性提升，集成度以平方增加
  连线延迟并不是随特征尺寸线性改善，连线的电容电容受连线几何形状、负载、制造工艺等因素影响。
  随着尺寸不断减少，连线延迟变成主要矛盾，比晶体管状态翻转花费更多时间

## Slide 18
功耗
功耗是目前计算机设计面对的最大挑战：由于电流热效应，芯片耗能越来越大，产生的热量越来越多，需要将热量散发出去，保证正常工作
热设计功耗(TDP)
  表示芯片满负荷运转时散发的热功率（单位时间散发热量）。
  为了处理器正常工作，冷却系统散热功率≥热设计功耗
可以通过动态调整时钟主频来调整功耗

## Slide 19
动态功耗
单个晶体管的动态能耗
  晶体管状态转换(1->0或者0->1)所需要的能耗
  晶体管的容性负载跟晶体管输出端金属连线电容、连接的其他晶体管数量和等效电容、制造工艺有关
  单个晶体管的动态功耗(功率)

## Slide 20
例 现代一些微处理器设计采用可调电压，电压下降15%可能导致频率下降15%，这对动态能耗和动态功率有什么影响？
由于电容不变，能耗变化就是电压平方之比：
能耗下降为72%。对于功率，需要考虑频率变化
=0.61
缩小为原来的61%

## Slide 21
Intel 80386 消耗~2W
3.3 GHz Intel Core i7 消耗 130W
热量必须从1.5×1.5 cm芯片散发出去
130瓦是空气冷却的极限
进行状态转换的晶体管数量和转换频率的增加，超过了电容负载和电压的下降，导致了功耗的增加

## Slide 22
提升能耗效率
提升能耗效率的方法
  以逸待劳
微处理器关掉空闲模块的时钟以节约能耗
  电压频率动态调整(DVFS)
在服务低活跃期，处理器使用较低的电压和时钟频率

## Slide 23
提升能耗效率
提升能耗效率的方法
针对典型情况进行设计
  PMD个人手持设备手机、平板电脑经常处于空闲状态，内存和存储设备提供低功耗模式来节约能耗
  PC微处理器不是一直高负荷运行，可以利用集成在片上的温度传感器来自动检测温度调整工作量，以避免CPU过热
超频
  Turbo模式：在这种模式下，芯片可以判定在少数CPU核上以更高的频率运行小段时间是安全，直到温度开始上升
  执行单线程代码，微处理器关掉多余的核，只留下一个CPU核并以更高主频(超过额定频率)运行

## Slide 24
静态功耗
静态功耗
  动态功耗是CMOS的主要功耗。但是，静态功耗正变成一个重要的问题，因为即使晶体管处于关闭状态依然存在泄漏电流
静态功耗 ∝ 静态电流 × 电压
  随着晶体管数目增加和晶体管尺寸减少，泄漏电流将会增加
  关掉不活跃模块的电源以控制泄漏电源带来的能耗损失

## Slide 25
Intel i7核的晶圆
300 mm 晶圆,
280 芯片,
32 nm 技术
每个芯片尺寸 20.7 x 10.5 mm
1个芯片

## Slide 26
Intel core i7
Core
Cache

## Slide 27
集成电路成本
集成电路成本
Bose-Einstein经验模型
单位面积上缺陷：0.016-0.057个缺陷每平方厘米 (2010年)
N为工艺复杂度因子：11.5-15.5(40nm，2010年)

## Slide 28
集成电路成本
单个晶圆的晶片数量
公式中第一项是晶圆面积与晶片面积之比
公式中第二项是对晶圆边缘处矩形不完整造成损失的补偿项

## Slide 29
例 若晶片边长为1.5cm，求一个300mm晶圆上的晶片数目，若晶片的边长为1cm，又有多少晶片？
当晶片面积为2.25
=270
当晶片面积为1
=640
数量增加为原来2.25倍

## Slide 30
例 假设缺陷密度为0.031/，N为13.5，若晶片边长为1.5 cm和1.0 cm，求晶片的成品率
较大晶片的成品率：
=0.4
较小晶片的成品率
=0.66
较大晶片成品率少于0.5，而较小晶片中大于2/3是成品

## Slide 31
可信任度
系统/模块的可信度由可靠性和可用性来衡量
模块可靠性：从某个参考时刻开始的连续服务时间
  MTTF ( Mean time to failure)：平均无故障时间
MTTF的倒数是故障率，经常用每十亿小时故障次数来衡量
  MTTR ( Mean time to repair)：故障平均修复时间，服务中断度量
  MTBF(Mean time between failures) 平均故障间隔时间= MTTF + MTTR
模块可用性：当模块在服务与服务中断两种状态中切换，服务占据的比率

## Slide 32
例 设磁盘子系统组件和MTTF如下，求系统的MTTF。
10个磁盘，每个MTTF=1 000 000小时
1个ATA控制器，MTTF=500 000小时
1个电源，MTTF=200 000小时
1个风扇， MTTF=200 000小时
1根ATA电缆，MTTF= 1000 000小时
假设各个故障源互相独立，整个系统故障率是各个组件故障率之和
系统的MTTF为故障率倒数：
=43500小时

## Slide 33
例 磁盘子系统常常有备分冗余电源，以提高可信任度。在前面例子中系统增加一个备用电源，系统的MTTF变为多少？
假设系统组件发生故障相互独立。新系统(双电源系统，或者电源对系统)其中一个电源发生故障时，由于第二个电源的保障，系统依然能够正常工作。当一个电源发生故障，没有来得及修理，第二电源也发生故障，这时系统发生故障。
一个电源发生故障的概率P1(两个电源发生故障独立，故障率为单电源系统之和)：
第一个电源发生故障，来不及修理第二个电源也坏了的概率P2：
修复时间MTTR越长, P2(第二次故障发生概率)越大；无故障时间MTTF越长，第二次故障概率越小。电源对系统的故障概率:
所以电源对系统的MTTF为(故障率倒数)：

## Slide 34
性能测量
典型性能指标
  响应时间——事件开始到完成经过的时间
  吞吐率——在一定时间内完成得工作总量
机器X相对机器Y的加速比
Y的执行时间 / X的执行时间
执行时间
  响应时间、逝去时间
包含硬盘访问、内存访问、输入输出、操作系统时间开销等
  CPU时间(针对服务器)：只包含计算时间，不含IO操作时间开销
Benchmark基准测试集
  核心指令集，比如矩阵乘法
  玩具问题类程序，比如Sorting
  合成的基准集，比如Dhrystone
  Benchmark套件，比如SPEC06fp, TPC-C

## Slide 35
SPEC benchmark
SPEC (Standard Performance Evaluation Corporative)
SPEC最初的基准集(SPEC89)是用来衡量处理器的性能，如今已发展到第五个版本SPEC CPU2006
SPEC CPU2006包含12个整数基准集(CINT2006)和17个浮点数基准测试集(CFP2006)
SPEC CPU2006对标衡量处理器性能，但是SPEC提供了很多其他的基准测试集
SPEC提供一个文件服务器测试基准集(SPECSFS)和一个网页服务器基准测试集(SPECWeb)
TPC基准测试集用于衡量数据库操作性能

## Slide 37
汇总性能比较结果
SPECRatio：将执行时间对参考机器进行归一化，该值与机器性能成比例关系
SPECRatio =
利用两个机器的SPECRatio来比较两个机器的性能。
注意：机器执行时间与机器性能成倒数关系。

## Slide 38
汇总性能比较结果
几何平均 Geometric Mean
Samplei 是第i个程序的SPECRatio比值
性质：
几何平均的比值等于SPECRatio比值的几何平均
几何平均的比值等于性能比值的几何平均，表明用SPECRatio 来比较两个机器性能时，比较结果与选择的参考机器无关
Notes: 算术平均值受数值大的数影响较大，几何平均值每个数的影响比较均匀，性能均衡

## Slide 39
汇总性能比较结果
假设有两个计算机A和B，以及各自在不同基准子集上SPECRatio

## Slide 40
执行时间比值等于两个机器SPECRatio比值的倒数
几何平均的比值(27.12/20.86 = 1.30) 等于SPECRatio比值的几何平均(1.30)
SPECRatio比值

## Slide 41
计算机设计原则
利用并行性
  比如多处理器、多个硬盘、流水线、多个功能部件
  对于服务器，将请求平衡分发到不同的处理器和硬盘，提升服务器吞吐率
  将数据分布存储到不同硬盘，以便并行读写数据，实现数据层次并行性(data-level parallelism)
  对于单个处理器，挖掘指令并行性(instruction-level parallelism)，对获得高性能极为重要，比如利用流水线技术

## Slide 42
计算机设计原则
局部性原理
  程序趋向于充分使用最近用过的指令和数据，应用实例：TLB、Cache、预取
  一个广泛认同的公理：程序会将90%的执行时间花费在仅仅10%的代码上。
  根据程序近期访问来预测不久未来程序要访问的指令和数据，具有很高的预测正确率
  时间局部性：近期被访问的数据和指令有可能在不久会被再次访问
  空间局部性：地址邻近的数据和指令倾向于差不多同时被访问

## Slide 43
计算机设计原则
聚焦于一般情况
  在进行设计平衡时，优先考虑经常情况而不是特殊情况
  在确定资源分配时，采用上述原则，因为优先考虑一般情况会带来更高的性能提升。
  Amdahl定律：描述系统的某些部件改进后(执行时间变少)，整个系统的加速比(性能提升)
  该定律可用于衡量某些部件改进能提升多少系统性能，指导如何有效地分配资源以更好提升系统性能
  Amdahl定律可用于比较两种不同处理器设计方案的好坏

## Slide 44
Amdahl 定律
第一项为不能升级系统部分花费的时间，第二项为可升级部分用的时间。升级比例是系统未升级前可升级部件所用时间占总执行时间的比例。升级加速比是可升级部件新旧执行时间的比值

## Slide 45
例 假设我们希望升级一个提供Web服务的处理器。新处理器的计算速度是旧处理器的10倍。假定原处理器有40%的时间用于计算，60%的时间等待I/O操作。进行升级后，总加速比是多少？
升级比例 0.4 ，升级加速比 10，所以总的加速比

## Slide 46
例 图形处理器经常需要求平方根。现有两种设计方案：第一种将浮点平方根(FPSQR)硬件加速到原来的10倍，FPSQR占据了原来总执行时间的20%，另外一种设计方案，将所有的FP浮点运算速度提高到原来的1.6倍，浮点运算占据原执行时间比利为50%。比较这两种设计方案。
通过计算加速比来比较两种设计方案
提高整体FP浮点运算速度的方案稍好一些，因为它的使用频率要高一些

## Slide 47
处理器性能公式
一个程序花费的CPU时间：
CPU时间=程序的CPU时钟周期数 / 时钟频率
CPU时间=程序的CPU时钟周期数 × 时钟周期时间
CPI：执行一条指令需要的时钟周期
CPI=程序的CPU时钟周期数 / 指令条数
CPU时间=指令条数×CPI × 时钟周期时间
一个程序时钟周期数
时钟周期时间

## Slide 48
处理器性能公式
根据上述公式，处理器性能跟三个因数有关：时钟周期/时钟频率、CPI、指令条数
时钟周期时间——与硬件技术、硬件组成有关
CPI——与计算机体系结构、指令集架构有关
指令条数——与编译器、指令集架构有关

## Slide 49
不同种类的指令的CPI是不一样，考虑指令种类差异之后的CPU总时钟周期：
其中是第i类指令的数量，是第i类指令的CPI
程序的CPU时间可以表示为
总的CPI为：
第i类指令频率

## Slide 50
例 假设有以下情况：
FP运算频率=25%， FP运算的CPI=4，其他指令的CPI=1.33
FPSQR运算(浮点平方根)频率=2%，FPSQR的CPI=20
有两种设计方案，一种方案将FPSQR的CPI降至2。另外一 种将
所有FP运算CPI降至2.5，用处理器性能公式对比两种方案
仅有CPI发生改变，指令条数和时钟周期不变。没改进前的原CPI：
可以用原CPI减去节省的周期数得到改进FPSQR后的CPI
=2.0-2%(20-2)=1.64

## Slide 51
对所有的FP改进后的CPI为：
=1.625
对所有FP改进后的CPI低一些，这种方案的效果好一些。该种方案的加速比为

## Slide 52
本章总结
1、提高计算机性能基本方法：半导体技术、体系结构
2、并行性：指令层次并行性、数据层次平行性、线程层次并行性、
请求层次并行性
3、计算机弗林分类法
4、体系结构定义
5、IC功耗
6、可信任度、可靠性、可用性
7、SPEC基准测试集、性能比较
8、计算机设计原理：利用并行性、局部性原理、聚焦通常情况
9、Amdahl定律
10、处理器性能公式：CPI、IC、时钟周期时间、等效CPI