## Slide 1
利用猜测挖掘更多ILP
为了挖掘更多指令并行性ILP，需要通过硬件猜测分支转移的方法克服控制相关，假设猜测是对的继续执行指令
基于硬件的猜测的三个主要思想：
  通过动态分支预测来选择要执行的指令
  猜测可以允许在控制相关解决前执行指令(能够撤销预测错误指令的影响)
  动态调度基准块的不同组合
要获得更多的ILP，需要将猜测与动态调度结合起来。没有猜测的动态调度仅仅能够部分重叠执行基本块，因为它要求在执行后续基本块的任意一条指令之前，分支指令必须被判明(转移成功与否)。

## Slide 2
硬件猜测+Tomasulo
沿着预测的路径(分支转移方向)执行指令，但是只有预测正确时，才确认提交指令结果。
将指令执行分成：指令执行完成和指令提交
指令提交(Instruction commit): 当指令不再不确定时(分支猜测正确)，允许指令更新寄存器堆和存储器。
为了让猜测机制发挥效用，可以允许指令乱序执行，但是要强制循序提交。需要一些额外的硬件(ROB，重排序缓冲区)来阻止任何不可撤回的动作，直到指令确认提交

## Slide 3
重排序缓冲区
重排序缓冲区(Reorder buffer): 当指令执行完毕尚未提交之前，执行结果存放于这里
重排序缓冲区包含四项内容：
指令种类：分支指令/Load/Store/ALU操作
目的寄存器、目的内存地址：寄存器编号、存储器编号
输出值：指令提交前的执行结果存放于这里
准备好：指令完成执行，数值已经准备好
引入重排序缓冲区后，保留栈也需要进行一些修改：操作数的来源改为Reorder buffer，不再是功能部件。ROB类似于Tomasulo原形算法中的RS，也起到扩展寄存器的作用。

## Slide 4
重排序缓冲区
直到指令提交时，再将结果写入寄存器和存储器
对于预测错误
——ROB( Reorder Buffer)重排序缓冲区里的相应内容被清除
异常(Exception):
  不予确认直到它对应的指令准备提交
如果一条猜测状态的指令造成一个异常，将异常记录到到ROB。
如果这条指令抵达ROB的头部，该指令不再是猜测状态，对应的
异常准备执行

## Slide 5
ROB操作
按照FIFO先进先出规则，将指令放置在重排序缓冲区
当指令执行完毕，将结果存放在ROB中，并将结果提供其他需要的指令，跟保留栈起到类似作用，不过，需要用ROB编号类代替RS保留栈编号
指令提交instruction commit，位于ROB头部的数据被些人寄存器或者存储器单元
利用ROB，在猜测错误时，可以很容易撤销已执行指令

## Slide 6
含有ROB的Tomasulo结构
与不带猜测Tomasulo结构相比，最大区别是增加了ROB和剔除了Store buffer(它的功能被集成到ROB)

## Slide 7
含猜测Tomasulo算法步骤
1、发射——从指令队列取指令
如果保留栈和重新排序缓冲区有空闲，发射指令，送操作数以及暂存输出值的ROB编号
2、执行——执行指令
如果操作数准备好，开始执行指令。如果操作数没有准备好，监听CDB公共数据通道等待操作数。这一步需要检查RAW冒险。
3、写回
将结果通过CDB公共数据通道旁路传递给需要的功能部件和ROB
4、指令提交(instruction commit) ——用ROB里的输出结果更新寄存器和内存单元
当指令位于ROB头部(预测正确，消除不确定性)，更新寄存器和内存单元，并将指令从ROB移走。如果预测错误，将相应指令从ROB里撤销。

## Slide 26
避免存储器冒险
ROB里指令要按程序中的顺序指令提交(in-order-commit),所以含有猜测的Tomasulo算法可以克服存储器产生的WAW冒险和WAR冒险
涉及存储器的RAW相关性，可以通过以下约束来维持：
  如果ROB里面的某条活跃Store指令(排序靠前)与Load指令指向同一个内存单元，不允许Load指令执行第二步。
  计算Load指令有效地址时，保持它相对与前面Store指令的顺序(代码中的顺序)
上述限制保证了，对于指向同一个内存单元的Store/Load指令(先Store后Load，存在RAW冒险)，要写入数据后再读更新后的内容。

## Slide 27
多发射、调度、猜测

## Slide 28
多发射与静态调度
为了使得CPI<1，需要在一个时钟周期里发射多条指令、完成多条指令
解决办法：
  静态调度超标量处理机
  超长指令字Very Long Instruction Word
  动态调度超标量处理机

## Slide 29
多发射处理机使用主要方法及其特性

## Slide 30
VLIW处理机
将多个操作打包到一条指令中
  长指令字有空间存放许多操作
  所有被编译器放到超长指令字的操作都是独立的——可以并行执行
  需要编译器能够跨多条分支指令进行调度
一个VLIW处理机：一个时钟周期发射2条存储器访问操作+2个浮点数操作+1个整型/分支操作。 假如执行 x[i]=x[i]+s, 亦采用循环展开(MIPS代码参见前关于循环展开的例子)

## Slide 31
VLIW 处理机
缺陷：
只能静态寻找并行性
会增加代码的长度
在超长指令字生成充足的操作，需要循环代码能够大幅展开
当VLIW指令每有填满操作时，有些位会被浪费掉，对应的功能部件未能有效利用
没有冒险检测硬件
二进制代码兼容性
功能部件数量不同和部件延迟不同，会导致代码的二进制版本不同

## Slide 32
多发射、动态调度、猜测
现代微体系结构
  动态调度+多发射+猜测
两种方法来实现多发射
  分配保留栈，半个时钟周期更新流水线控制表，这样一个时钟发射2条指令
  设计逻辑电路处理指令间存在的相关性
  可以将两者结合
指令发射逻辑成为瓶颈，一个时钟周期发射超过4条指令将会很困难

## Slide 33
该结构允许同时发射一条MUL指令、一条FP加法指令、一条整型指令和一条Load/Store指令。
发射与完成逻辑需要强化以允许每个时钟周期处理多条指令
带有猜测的多发射结构

## Slide 34
多发射过程
给将要发射的下一个指令束中每条指令，分配保留栈和重排序缓冲区空间。分配保留栈时，限定能在一个指令束里一起发射的每类指令的指令条数，比如一条FP运算、一条Load、一条Store、一条整型指令
检查指令束中指令间的相关性
如何指令束内指令间之间存在相关性，用指令对应的重排序缓冲区编码来更新保留栈表，记录相关性
同时也需要支持多条指令完成、多条指令提交

## Slide 35
示例
Loop: LD R2,0(R1) ;R2=array element
DADDIU R2,R2,#1 ;increment R2
SD R2,0(R1) ;store result
DADDIU R1,R1,#8 ;increment pointer
BNE R2,R3,LOOP ;branch if not last element
有一下循环代码运行于两发射处理器，分两种情况：一种带有猜测，一种没有猜测。假设处理器有独立的功能部件进行有效地址计算、ALU操作、分支指令条件码估计。最多2条同类指令能在一个时钟周期里提交。显示两种情况下，循环代码前3个迭代步的执行情况

## Slide 36
不带猜测时执行情况
BNE后面的LD指令需要等到分支转移结果明确之后才能开始执行。3个迭代步花费19个时钟周期

## Slide 37
带猜测的执行情况
BNE后面的LD可以提前执行，最后根据BNE转移结果判定是否提交结果。3个迭代步花费14个时钟周期。通过比较，可以看到猜测能减少空闲周期，提升性能。

## Slide 38
指令传递、猜测高级技术
为了能够支持多发射机制，需要比较高的指令带宽
如果一条指令是分支指令，并且我们知道下一条真实要执行指令(正确的PC值)，分支指令的代价可以为0
转移目标地址表(branch target buffer):保存分支指令后面下一条要执行指令的地址。有了该表，可以不用等到分支指令完成译码，通过查询转移目标地址表，直接获取下一条要执行指令地址。利用当前PC来查询表格，判定是否为分支指令，是否记录在表内。如果记录在表内，将记录的PC(预测的将要执行下一条指令的地址)送出。

## Slide 39
Branch target buffer 转移目标地址记录表原理

## Slide 40
采用转移目标地址记录表5段RISC流水线指令处理步骤

## Slide 41
各种情况下转移目标地址记录表的代价
假设只有转移成功的分支指令被记录在表格中。当分支指令在记录表中找到，并且预测正确，代价为0。当分支指令在记录表中，但是预测错误。其代价为2：要用一个时钟周期更新记录表(更新过程中不能取指令)，一个时钟周期从新的目标地址重新取指令。当分支指令不在记录表中，且预测错误。代价也是2个时钟周期：一个周期更新表格(记录新分支指令地址、预测PC等)，一个周期从新目标地址重新取指令。

## Slide 42
转移目标地址记录表 branch target buffer优化：
增加转移目标地址记录表尺寸，容纳更多分支指令记录
将转移目标指令加入表格中，以补偿大尺寸转移目标地址记录表的检索时间的增加

## Slide 43
返回地址预测器
如果需要进一步提升分支预测的正确率，我们需要预测间接调转指令的目标地址，间接调转指令的目标在执行中是变化不定的。
大多数的无条件调转指令是函数调用结束之后的返回
同一个过程(汇编中过程相当于高级语言中的函数)可能被从几个不同地方调用
  导致记录表会忘记前几次调用的返回地址(每次调用返回地址不同，需要不断更新记录表)
可以用堆栈来记录返回地址

## Slide 44
集成取指令单元
集成取指令单元同时具有如下功能：
1、分支预测
2、预取指令instruction prefetch
  为了支持一个周期中送出多条指令，需要进行指令预取
3、指令存储器访问与缓存
  预取指令需要访问多个Cache块，甚至多个Cache
  取指令单元需要提供缓冲功能，能够按需提供指令用于发射

## Slide 45
集成指令发射与寄存器重命名
将寄存器重命名跟指令发射结合起来：
发射逻辑给指令束预保留足够的物理寄存器
发射逻辑寻找指令束内部指令间的相关性，对寄存器重命名(重映射)
发射逻辑寻找当前指令束与正在流失线中的指令束间的相关性，对一些必要的寄存器重命名